## Slide 1
短距离无线通信专题实验
实验3-通过I2C读取传感器信息
传感器和CC3200的I2C接口
教师：电信学部信通学院陈伟
邮箱：chw@mail.xjtu.edu.cn
办公室：西一楼529

## Slide 2
眼（视觉）
耳（听觉）
鼻（嗅觉）
皮肤（触觉）
舌（味觉）
感知外界信息
大脑
肌体
人体系统和机器系统比较
传感器应用

## Slide 3: 人体系统和机器系统比较
如果用机器完成这一过程，计算机相当人的大脑，执行机构相当人的肌体，传感器相当于人的五官和皮肤。
传感器好比人体感官的延长，有人又称“电五官”。
传感器
外
界
信
息
感 官
大 脑
肌 体
计算机
执行机构

## Slide 4
日常生活中的传感器
电冰箱、电饭煲中的温度传感器;
空调中的温度和湿度传感器;
煤气灶中的煤气泄漏传感器;
水表、电表、流量电量传感器;
电视机和影碟机中的红外遥控器;
照相机中的光传感器;
汽车中燃料计和速度计等等，不胜枚举。
传感器给我们的生活带来了诸多便利

## Slide 6
姜哲
I2C接口通信
CC3200的I2C应用
CC3200LP---TMP006温度传感器
CC3200LP---BMA222三轴加速度传感器

## Slide 7
核心板：CC3200LP
CC3200LP版本号：v4.1
仿真器
CC3200
TI-BP接口
用户按键
传感器
功能选择跳帽
复位按键
USB口
三色LED灯

## Slide 8
CC3200--->I2C
I2C的参考设计使用一个7位长度地址空间，其中广播
地址全为0，可和127个节点进行通讯。
I2C使用两条开漏线进行传输，使用时一般上拉一个电阻，两条线分别为数据线和时钟线。PS:上拉电阻大小根据总线电容和上升时间而定。

## Slide 9
I2C总线
I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控（multi-master）同步串行通信接口标准，具有总线仲裁机制，非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中，传输数据时都会带上目的设备的设备地址，因此可以实现设备组网。
如果用通用IO口模拟I2C总线，并实现双向传输，一条串行数据线SDA，一条串行时钟线SCL

## Slide 10: I2C基本时序
Master每发送完8bit数据后等待Slave的ACK。 即在第9个clock，若从IC发ACK，SDA会被拉低。 若没有ACK，SDA会被置高，这会引起Master发生RESTART或STOP流程，如下所示：

## Slide 11
I2C写流程 写寄存器的标准流程为： 1. Master发起START 2. Master发送I2C addr（7bit）和w操作0（1bit），等待ACK 3. Slave发送ACK 4. Master发送reg addr（8bit），等待ACK 5. Slave发送ACK 6. Master发送data（8bit），即要写入寄存器中的数据，等待ACK 7. Slave发送ACK 8. 第6步和第7步可以重复多次，即顺序写多个寄存器 9. Master发起STOP

## Slide 12
当从设备有片内寄存器时的写时序

## Slide 13: I2C读流程
读寄存器的标准流程为： 1. Master发送I2Caddr（7bit）和 W操作1（1bit），等待ACK 2. Slave发送ACK 3. Master发送reg addr（8bit），等待ACK 4. Slave发送ACK 5. Master发起START 6. Master发送I2C addr（7bit）和 R操作1（1bit），等待ACK 7. Slave发送ACK 8. Slave发送data（8bit），即寄存器里的值 9. Master发送ACK 10. 第8步和第9步可以重复多次，即顺序读多个寄存器

## Slide 14
当从设备有片内寄存器时的读时序

## Slide 15
CC3200包含一个I2C模块，该模块具有如下特征：
I2C总线上的设备可以指派为从机或主机
-作为主机或从机时都支持发送和接受数据
-主机和从机可同时操作
四个I2C模式
-主机发送
-主机接收
-从机发送
-从机接收
支持如下的传输速度
-标准模式(100 Kbps)
-快速模式(400 Kbps)
主机和从机都可产生中断
-当发送或接收操作完成（或由于错误而停止）时，主机会产生中断
-当主机请求数据或主机发送数据或侦测到START/STOP信号时，从机会产生中断
主机含仲裁和时钟同步机制，支持多主机和7位地址模式
可通过μDMA实现高效传输
-发送和接收数据时采用相互独立的通道
-使用I2C中的接收和发送FIFOs，可以实现单次数据传输或突发数据传输

## Slide 16
三轴加速度传感器原理图：
SCL------>CC_GPIO_10
SDA------>CC_GPIO_11
INT1------>CC_GPIO_13

## Slide 17
三轴加速度传感器内部框图：

## Slide 18
1、非接触式测温芯片 ：红外温度传感器TMP006。
世界上首款单片数字IR MEMS温度传感器，首次为便携式消费电子产品实现非接触温度测量功能。
体积小；
片上MEMS热电堆传感器、信号调节功能、16位模数转换器（ADC）、局部温度传感器以及各种电压参考。
支持-40℃至+125℃宽范围工作温度，测温范围远远超过这个范围，因为红外测温测的是目标温度和环境温度的温差，

## Slide 20
TMP006应用分析：
slave address

## Slide 21
TMP006温度值：

## Slide 22
一、实验内容
1、通过I2C总线读取三轴加速度传感器和温度传感器的信
息，并利用UART串口及LED显示
2、自由发挥，通过串口及LED亮度等方式，显示传感器信息或实现其他多种功能。
二、实验参考
1、串口通信参考uart_demo例程
2、通过PWM控制LED显示程序，参考CC3200SDK的PWM工程。
3、out_of_box例程中I2C读取传感器信息的部分