## Slide 1
正弦波振荡器实验
西安交通大学电信学部信通学院
符均
ts4@mail.xjtu.edu.cn
18992858095
Oct 2024

## Slide 2: 目录
一、实验目的及要求
二、实验仪器
三、实验电路
四、实验内容及步骤
五、实验报告要求
2

## Slide 3: 实验目的及要求
深入了解电容三点式、电感三点式和晶体振荡器的工作原理和性能特点；
掌握振荡器的频率稳定度、相位噪声等参数的意义及测量方法；
学习数字频率计的工作原理及使用方法;
学习频谱分析仪的工作原理及使用方法。

## Slide 4: 实验仪器
数字示波器 TDS210 0~60MHz 1台
数字频率计 E312B1 0~1GHz 1 台
频谱分析仪 GSP-827 0~2.7GHz 1台
直流稳压电源 SS3323 0~30V 1台
实验电路板 自制 1块

## Slide 5
实验电路 ——PCB板图
电容三点式振荡器
电感三点式振荡器
晶体振荡器
电源

## Slide 6
振荡器功能：不需要输入信号控制就能自动的将直流电源的能量
转变为特定频率和振幅的交变能量的电路
振荡器的指标：
频率——频率的准确度与稳定度
振幅——振幅的大小与稳定性
波形及波形的失真
输出功率——能带动一定阻抗的负载
振荡器的分类
按电路原理分
按输出波形分——正弦波、方波、三角波等
反馈型振荡器
负阻型振荡器

## Slide 7
反馈电路
反馈型振荡器——基于放大与反馈的机理
反馈电路的增益:
反馈电路的闭环增益:
正反馈电路 使放大电路净输入量增大
负反馈电路 使放大电路净输入量减小

## Slide 8
当 时
说明什么？
不需要
输入信号
（ ）
就有输出
振荡器
反馈型振荡器基本组成———
闭环回路
放大器
反馈支路
如何保证单一频率的正弦波？
或选频反馈
闭环回路中必须有一选频回路
或选频放大器
只能在频率 上满足

## Slide 9
带选频放大器的
反馈型正弦波振荡器
带选频反馈支路的
反馈型正弦波振荡器
构成振荡器的三个条件
平衡条件
起振条件
稳定条件

## Slide 10
2. 平衡条件
反馈振荡器的环路增益为：
振荡平衡时,在频率 处有:
——平衡条件
振幅平衡条件：
环路增益的模为1
相位平衡条件：
(n=0,1,2……)
环路增益的相移为0，即 与 同相，满足正反馈条件

## Slide 11
三点振荡器
电路构成特点： ① 用电抗部分接入进行阻抗变换，以保证高Q
② 注意电抗元件的放置，以保证正反馈
电抗元件部分接入进行阻抗变换形式：
电容部分接入
电感部分接入

## Slide 12
构成三点式振荡器的一般规则
与发射极相联的两个电抗元件必须同性质，
而另一个电抗元件为异性。
共射组态
共基组态
电容三点式
LC振荡器
电感三点式
LC振荡器

## Slide 13
三点式振荡器性能分析
计算环路增益、分析为满足起振条件对电路参数的要求
（1）分析直流偏置
（2）画交流通路图
原则：直流电源交流地
大电容交流短路
NPN管，电源 为正，
偏置电阻 、 、 ，
交流旁路、 隔直流。
负载

## Slide 14
（3）代入晶体管交流小信号等效电路
（5）计算振荡频率
振荡频率根据相位平衡
条件得出（略）
② 振荡频率近似等于
回路中心频率
其中RP 是回路空载Q0 引入的等效电阻
（4）将环路在 X 断开
并考虑输入阻抗的影响

## Slide 15
（6）分析振幅起振条件——T ＝ AF >1
① 计算放大器负载
输入电导
回路接入系数
等效输入电导 （设部分接入支路为高Q）
放大器负载电导
其中
② 计算放大器增益
③ 计算反馈系数

## Slide 16
④ 计算环路增益 T
满足起振条件
矛盾：
① 由于 ， 不能太大
② 反馈系数 F 太大
由于 使增益减小
增大接入系数，使回路Q降低
——合理选择工作点
合理选择反馈系数
起振条件对电路参数的要求:
提高 增益A
增大
减小
增大反馈系数

## Slide 17
实际考虑
考虑晶体管各参数及回路损耗的影响
并按照相位平衡条件计算振荡频率
（证明见课本）
回路总电容
回路中心频率
振荡频率
由于
振荡频率近似等于回路中心频率

## Slide 18
改进型电容三点式振荡器
考虑极间电容后
振荡频率为:
为提高振荡频率，必须减小
问题：
减小 ，必然扩大了极间电容对振荡频率的影响
——使频率稳定性变差

## Slide 19
改进型电容三点式典型电路——克拉泼振荡器
电路分析：
③高频扼流圈 RFC
NPN管，电源 为正，
①直流偏置 、 、 ， 负载
②旁路电容
④ 选频回路
⑤改进点——回路中串一小电容 ,（ << 、 << ）
交流通路图
回路总电容
振荡频率

## Slide 20
改进型电容三点式振荡器的优点
回路总电容为三电容串联，
振荡频率取决于小电容
① 提高振荡频率
② 减小极间电容影响，提高频率稳定性
用增大电容 、 来减小极间电容的影响，
但并不降低振荡频率

## Slide 21
实验电路 ——电容三点式振荡器
电容三点式振荡器特点：
振荡频率高，可达上千兆；
振荡时的反馈信号取自电容两端而谐波小，振荡波形较好；
存在两个回路电容两个，不便于通过改变电容来改变振荡频率。

## Slide 22
电容三点式振荡器电路原理图如图1所示。
晶体管采用共基极的接法，在相同条件下具有较好的频率特性，使振荡器能振荡在更高的频率上和具有较好的频率稳定度。
振荡电路后接射极跟随器，隔离来自测量仪器的输入电阻和电容的影响，并进行阻抗变化，满足射频仪器阻抗匹配需求。跟随器与带负载能力较强的发射极连接，可以将测量仪器对振荡器的影响减到最小。

## Slide 23
图中，R1、R2、R3、 R5、 R6、 R7为晶体管偏置电阻，C7为基极旁路电容，使振荡管基极交流接地；电容C10、C11为耦合电容；T1为振荡管；T2为射极跟随器；L2为回路电感；C8、C9为回路电容并完成信号反馈；C5、C6、L1组成电源滤波电路。

## Slide 24
实验电路 ——电感三点式振荡器
电感三点式振荡器特点：
振荡频率低，最高振荡频率在几十兆；
反馈信号取自电感两 端，谐波较大，振荡波形失真较大；
电感三点式只用一个回路电容，使用可变电容来改变振荡频率较方便，常用在低频信号发生器中。

## Slide 25
电感三点式振荡器原理图如图2所示：
晶体管采用了共基极的接法，在放大反馈信号时具有较好的频率特性，使振荡器能振荡在较高的频率上和具有较好的频率稳定度。
在振荡电路后接入了射极跟随器，起到隔离和阻抗变换作用，并且在与振荡器连接时接到带负载能力较强的发射极，将测量仪器对振荡器的影响减到最小。

## Slide 26
图中，R17、R18、R20、R22、R23、R24为晶体管偏置电阻；C21为基极旁路电容，形成 振荡管基极交流接地；电容C24、C25为耦合电容；T5为振荡管，T6为射极跟随器；LL1、LL2 串联作为回路电感并完成信号的反馈，C20为回路电容；C18、C19、L4组成电源滤波电路。

## Slide 27
实验电路 ——晶体振荡器
晶体振荡器特点：
晶体振荡器是一种高稳定性和高准确性的振荡器；
依靠石英晶体谐振器的高稳定性来稳频，它的振荡波形失真小。
频率不易改变，且基频晶体振荡器的振荡频率较低，一般在几十兆。

## Slide 28
石英晶体特性概述
石英晶体谐振器内部结构
石英晶体是 结晶材料，具有非常稳定的物理特性
石英晶体片
石英晶体谐振器

## Slide 29
石英晶体振荡电路
电路分类——按石英晶体在电路中的作用分：
石英晶体用于振荡器的最大优点——Q值极高，外电路影响小
振荡器频率稳定性高
串联型晶体振荡器
并联型晶体振荡器
晶体做短路用
工作频率在 附近
晶体做电感用
工作频率在 ～ 间

## Slide 30
晶体振荡器：
1. 石英晶体特性
极稳定的物理特性
极高的Q值
接入系数极小
石英晶体振荡器
具有很高的
频率稳定性。
2. 石英晶体振荡电路
并联型——晶体做电感
串联型——晶体做短路
3. 泛音晶体应加特殊电路确保振荡在该次泛音频率上

## Slide 31
晶体振荡器的电路原理图如图3所示。
晶体管采用了共集电极的接法，集电极直接接电源，电路较简单，该电路属于并联型晶体振荡器，晶体谐振器在电路中等效为电感；
在振荡电路后接入了射极跟随器，起到隔离和阻抗变换作用，并且在与振荡器连接时接到带负载能力较强的发射极，将测量仪器对振荡器的影响减到最小。

## Slide 32
图中，R9、R10、R11、R13、R14、R15为晶体管的偏置电阻；电容C16、C17为耦合电容；T1为振荡管，T2为射极跟随器；X1为晶体谐振器（简称晶体），等效为回路电感，C14、C15 为回路电容并完成信号的反馈；C12、C13、L3组成电源滤波电路。

## Slide 33
实验电路 ——电源
为了防止因电源线接错、电源电压波动和电源引线的分布参数引起电路工作不正常，在实验板上设计了一个简单的+5v直流稳压电源，输入电压在8V~12V都可以工作。直流稳压电源的电原理图如图4所示。

## Slide 34
1. 测量振荡波形：
实验内容及步骤

## Slide 35
1. 测量振荡波形：
测量步骤：
1) 接通电源。按“直流稳压电源”的总电源开关POWER，选择一路调整输出电压旋钮 VOLTAGE，使相对应的数字电压表显示为 09.0V，电流限制为0.1A，连接电源到实验电路板，按与该路相对应的 允许输出按钮OUTPUT，实验电路板即得到供电。
2) 用示波器在电容三点式振荡器的输出端OUT1测量输出波形并记录，注明电压幅度、 周期等。
3)用示波器在电感三点式振荡器的输出端OUT2测量输出波形并记录，注明电压幅度、 周期等。
4)用示波器在晶体振荡器的输出端OUT3测量输出波形并记录，注明电压幅度、 周期等。

## Slide 36
2. 测量振荡器的振荡频率和频率稳定度：
测试说明：
振荡器的频率稳定度是振荡器最重要的指标，对于一个已产生的信号来说，还无法通过后 续处理来提高频率稳定度，频率稳定度只取决于产生信号的电路。振荡器的频率稳定度与电路 结构、元件质量、工作环境、电磁干扰等有关。描述振荡器频率稳定度的方法有多种，分别应用在不同的领域。本次实验测量振荡器的短期频率稳定度，即在振荡器工作稳定后，每隔半分钟测一次频率，共测10次频率，按下式计算：

## Slide 37
2. 测量振荡器的振荡频率和频率稳定度：
测量步骤：
1）按下“E312B1通用计数器”的电源按钮POWER，待自检完成后按FREQ键，直到屏幕上 出现CHA FREQ就进入了测频率状态，将被测信号接到CH A输入端，屏幕上即显示出被测信 号的频率值，直接读取就可以了。
2）用数字频率计测量OUT1（电容三点式振荡器）输出信号的频率，每隔半分钟记录一次 数据于表1中。
3）用数字频率计测量OUT2（电感三点式振荡器）输出信号的频率，每隔半分钟记录一次 数据于表1中。
4）用数字频率计测量OUT3（晶体振荡器）输出信号的频率，每隔半分钟记录一次数据于 表1中

## Slide 38
3. 测量振荡器的频谱和相位噪声：
测试说明：
频谱测量是在频域对信号进行测量，他能直观的观察到信号的频谱结构、信噪比、失真、相位噪声，是对信号测量的重要手段。
前述测量频率稳定度的方法需要一定的测量时间，每个频点的测量是以时间为自变量的，认为是在时域测量频率稳定度，比较适合衡量由温度、老化等引起的频率的慢速变化。当测量短 期或瞬时频率稳定度时，要求测量时间很短，上述方法就不适用了。影响短期和瞬时频率稳定度的主要因素是各种随机噪声，导致频率快速变化，研究短期频率稳定度就是研究振荡器的相位噪声，即在频域测量频率稳定度

## Slide 39
理想的正弦波振荡器的输出信号为 ，它的频谱是一条单一的幅度为A的谱线。但由于振荡器中存在着各种噪声和干扰，所有这些噪声和干扰通过振荡器这个非线性系统时，对振荡器的输出信号的幅度和相位都可能进行调制，又由于振荡器的自稳幅作用，幅度变化很小，只需考虑相位噪声的影响，即
式中第一项为载波信号，第二项可看成载波 受到相位噪声 调制的双边带信号。
3. 测量振荡器的频谱和相位噪声：
测试说明：

## Slide 40
因此带有相位噪声的振荡器输出信号的频谱如图6所示。
3. 测量振荡器的频谱和相位噪声：
测试说明：

## Slide 41
3. 测量振荡器的频谱和相位噪声：
测试说明：
考虑到频谱分析仪的频率分辨率为RBW，上述计算相位噪声的公式改为：
单位为：dBc/Hz
（注：因为频谱分析仪读出的本身就是功率值，所以前两项直接使用频谱分析仪读取出的数值计算，不用再取log）

## Slide 42
3. 测量振荡器的频谱和相位噪声:
测量步骤：
1)测量频谱。将频谱分析仪之参考电平设约为-5dbm、中心频率设约为上一步计数器读出的振荡器输出频率、测量范围设约为1MHz、分辨率频宽 (RBW)设为3kHz，可利用频谱分析仪的辅助功能将频谱调整到屏幕中间位置，并有效利用屏幕的显示区域，绘制频谱图作为记录。并利用频谱分析仪中之 Mark 功能将振荡器的输出功率及振荡频率读出记录。
2)利用Mark 功能将振荡器的载波输出功率PC（尖峰值） ，和偏离0.1MHz 时的单边噪生功率PSSB ， 用前述计算公式计算相位噪声。
3)重复前述步骤测量其他两个振荡器的频谱和相位噪声。

## Slide 43
实验报告要求
题目
实验目的
实验仪器：记录所使用仪器与主要技术指标，特别是与本试验有关的技术指标
实验电路分析：说明本实验电路的工作原理
实验原理与步骤：说明被测指标的意义和测量方法、接线图等，写出实验步骤和各步骤得到的实验结果、数据等
结果分析：对实验数据进行处理、分析，得出电路指标、特性曲线、变化趋势或其他结果，并与理论分析或计算相比较，说明结果正确与否及误差来源。
回答思考题

## Slide 44
实验报告 ——思考题
请说明频谱分析仪的db、dbm、dbmv、dbuv有何联系和区别？
发射电路的振荡器中心频率如果按年向一个方向漂移，会对通信系统造成什么影响？
发射电路的振荡器相位噪声大了会对通信系统造成什么影响？

## Slide 45
45
此次实验结束
45
西安交通大学电信学部信通学院
符均
ts4@mail.xjtu.edu.cn
18992858095
Oct 2024